كشاورزان گرامي

آبياري زعفران

آبياري زودتر از موعد آب اول باعث جلو افتادن رشد سبزينه اي و ظهور برگها قبل از گلها ميشود. وبالعكس آبياري دير هنگام ممكن است موجب تعويق افتادن گلدهي و مواحه شدن گلها با يخبندان و از بين رفتن گلها ميشود.

از طرفي عدم وجود رطوبت كافي باعث ميشود كه گلها نتوانند لايه ي سخت خاك را بشكافند و سر از خاك برآورند.

زمان دقيق اولين آبياري:

- اولين آبياري از 15 مهر

- بهترين حالت آن وقتي است كه ميانگين دماي زمين در 48 ساعت كمتر از 12درجه سانتي گراد باشد. بدين ترتيب اثر شوك دمايي و رطوبتي بر پياز همزمان شده و درصد بيشتري از گلها قبل از علف قابل برداشت است.